Отработанное масло – очень дешевое, а в большинстве случаев бесплатное топливо. Печи «Елочка» – Ваше качественное и недорогое решение обогрева помещений и утилизации отработанного масла.

Руководство по использованию

печей «Ёлочка»

www.superpechka.su

Перед использованием изделия прочтите данное Руководство!

Содержание

Содержание	2

Область применения	3

Используемое топливо	3

Принцип работы 	3

Описание и технические характеристики	3

Устройство	4

Комплектность	7

Установка и подключение	7

Заправка топливом	10

Запуск	10

Регулировка тепловой мощности	10

Завершение работы	11

Эксплуатация и обслуживание	11

Техническая поддержка	11

# Область применения

Печи «Ёлочка» всех моделей разработаны для сжигания отработанных масел различных типов и предназначены для отопления малых и средних автосервисов, мастерских, гаражей, ангаров.

# Используемое топливо

- Основным видом топлива являются отработанные индустриальные, моторные, трансформаторные, трансмиссионные масла, их смеси.

- В качестве альтернативного топлива может быть использовано также дизельное топливо, отходы лакокрасочной промышленности, керосин и масла растительного происхождения.

- В используемом топливе допускается содержание жидкостей на водной основе, антифризов, бензина, растворителей, щелочей, кислот и твердых механических примесей до 10%.

- Запрещается использовать бензин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости,  взрывоопасные вещества.

# Принцип работы

Все печи «Елочка» относятся к отопителям испарительного типа с принудительной подачей воздуха. Топливо самотёком через визуальную неавтоматическую дозирующую систему подается в камеру сгорания на инжектор, где испаряется и только потом бездымно сгорает. Благодаря своей простоте подобная конструкция обеспечивает экологически безвредное и эффективное превращение отработанного масла в тепло.

# Описание и технические характеристики

- Печи серии «Ёлочка - Классик». Данные модели относятся к простому и надежному в эксплуатации конвекционному типу. Печи этой серии с легкостью справляются с задачей обогрева небольших гаражей и мастерских.

Технические характеристики:

- Вырабатываемая тепловая мощность, кВт: 8-1,4

- Расход топлива, л/час: 0,8-1,4

- Диаметр дымохода, мм: 120-200

- Габаритные размеры, мм: 1300х400х400

- Вес, кг: 90

- Объем топливного бака, л: 60.

- Требование к электрическому подключению: 230V, 50 Гц

- Потребляемая электрическая мощность, Вт: 48-72

- Обогреваемая площадь помещений: до 70 кв. м (при высоте потолков 5 м)

- Печи серии «Ёлочка – Аква» (водонагревательные котлы). Предназначены для отопления дач, коттеджей, малых и средних автосервисов, имеющих собственную систему отопления с замкнутым контуром принудительной циркуляции воды (с использованием насосов для горячей воды). Основным преимуществом этой серии является возможность обогрева помещений большой площади. Кроме этого, печи этой серии обладают самой высокой теплоотдачей и, как следствие, максимальной тепловой мощностью.

Технические характеристики:

- Вырабатываемая тепловая мощность, кВт: 10-30

- Расход топлива, л./час: 1,0-3,0

- Диаметр дымохода, мм: 120 - 200

- Габаритные размеры, мм: 1500х400х400

- Вес, кг: 120

- Объем топливного бака, л: 60

- Объем воды в водонагревателе, л: 80

- Подключение к системе отопления: дюймовая труба

- Допустимое давление в системе отопления, атм.: 1.0-3.0

- Требование к электрическому подключению: 230V, 50 Гц

- Потребляемая электрическая мощность, Вт: 48-72

- Обогреваемая площадь помещений: до 500 кв. м (при высоте потолков 5 м)

- Печи серии «Ёлочка - Турбо». Серия печей, относимая к типу тепловых пушек. Основное назначение печей этой серии отопление ангаров, гаражных боксов,  автосервисов.  К достоинствам этой серии относится простота установки, направленный обогрев и высокая теплоотдача. При необходимости печи этой серии могут оснащаться дополнительным встроенным внутренним или внешним водонаполняемым теплообменником, что позволяет обогревать небольшие изолированные помещения. Кроме этого, используя гибкие металлические гофрорукава (Ø 125 мм), имеется возможность управлять потоками горячего воздуха.

Технические характеристики:

- Вырабатываемая тепловая мощность, кВт: 10-2,5

- Расход топлива, л./час: 1,0-2,5

- Диаметр дымохода, мм: 120 - 200

- Габаритные размеры, мм: 1300х400х400

- Вес, кг: 105

- Объем топливного бака, л.: 60

- Требование к электрическому подключению: 230V, 50 Гц, одна фаза

- Потребляемая электрическая мощность, Вт: 140

- Обогреваемая площадь помещений: до 200 кв. м (при высоте потолков 5 м)

# Устройство

- Серия «Ёлочка - Классик».

Фото 1.

- Серия «Ёлочка – Аква».

Фото 2.

- Серия «Ёлочка – Турбо».

Фото 3.

# Комплектность

Базовый комплект поставки печей «Елочка» включает:

  - руководство по использованию

  - печь с двумя дверцами

  - бак с топливным краном

  - дозатор

  - топливопровод

  - испарительный инжектор

  - кочерга

  - шаблон инжектора

  - проволока для подвешивания бака

По договоренности базовая комплектация может дополнена:

  - дополнительным инжектором

  - совком

# Установка и подключение

- Поставьте печь вертикально на устойчивую ровную поверхность (рис. 1.1). Установка печи в помещении производиться с учетом обязательного соблюдения требований пожарной безопасности, которые аналогичны требованиям для обычных печей на угле или дровах. Запрещается установка печи вблизи взрывоопасных, легковоспламеняющихся и горючих веществ.

При непосредственной близости конвекционных моделей «Ёлочка - Классик» со стенами, обязательно экранирование стен листом оцинковованного железа (рис. 1.2).

Рис.1.1                           Рис.1.2

Установленные печи серии «Ёлочка – Аква» подключите к замкнутой системе водяного отопления, при этом необходимо, чтобы циркуляция воды в системе была принудительной с использованием электронасосов, иначе охлаждающая жидкость может выкипать.

- На отверстие отвода отработанных газов из помещения поставьте сверху дымоход. В качестве дымохода может быть использована любая металлическая труба. Труба дымохода устанавливается вертикально (рис. 2.1). При невозможности это осуществить, допускается вывод дымохода через стену помещения под углом 45º(рис.2.2), для этого необходимо использовать металлический гофрорукав Ø 125 мм. Высота вывода трубы дымохода над крышей/стеной произвольна. При использовании трубы от 150 мм выход необходимо задросселировать до Ø 100 мм. В уплотнении или какой либо иной герметизации стыка трубы дымохода и тела печи нет необходимости. При установке дымохода также обязательно соблюдение требований пожарной безопасности, запрещается прямой контакт трубы с горючими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами.

Рис.2.1                        Рис.2.2

- Установите (подвесьте, поставьте) топливный бак на расстоянии 1-2 метров со стороны отверстия подачи топлива (рис. 3.1, рис. 3.2). Дозирующий кран топливного бака направьте в сторону печи. Для моделей «Ёлочка-Аква», «Ёлочка-Турбо» допускается установка  бака вплотную к телу печи (рис.3.3). Минимальное расстояние дна бака от уровня пола – 1 метр. Выше 1,3 метра размещать топливный бак не рекомендуется ввиду неудобства заливки в бак топлива. Оптимальна высота, при которой верхняя кромка бака находится примерно на уровне глаз человека среднего роста, ввиду чего удобно контролировать процесс заливки масла и в тоже время обеспечивается устойчивая подача топлива в камеру сгорания печи.

Рис.3.1                    Рис.3.2                 Рис.3.3

- Установите топливный дозатор подачи жидкого топлива, насадив прилагаемую пластиковую бутылку с частью топливопровода на кран топливного бака(рис.4).

Рис.4

- Установить топливопровод (трубку маслоподачи). Один конец медной топливной трубки согните для создания гидравлического затвора, как показано на рис. 5 и вставьте его в отверстие камеры сгорания печи на 2 – 3 см. Другой конец трубки воткните в резиновый маслостойкий шланг дозатора топлива.

Рис.5

- Установите металлическую пластину (инжектор)  в камеру сгорания печи. Установка его производиться высоким краем под трубку маслоподачи вплотную к стенке камеры сгорания (фото 4).

Фото 4.

- На петли печи наденьте прилагаемые дверцы камеры сгорания, сначала большую (верхнюю), потом нижнюю (маленькую). Закрытие камеры сгорания производится в такой же последовательности. Фиксирование дверей в закрытом положении производится специальным замком (фото 5).

Фото 5.

Открытие камеры сгорания производится приподниманием кочергой нижнего края маленькой дверцы, после чего при необходимости может быть открыта и большая дверца.

- Подключите провод турбины наддува воздуха в электрическую сеть 220 В.

# Заправка топливом

- До начала работы печь необходимо заправить топливом. Заправка может быть осуществлена как основным (жидким) топливом, заливкой его в топливный бак, так и альтернативным (твердым) топливом, загрузкой его непосредственно в камеру сгорания печи.

- Для предотвращения засора трубки маслоподачи крупными механическими примесями заливку жидкого топлива в бак печи необходимо осуществлять через прилагаемое сито (фото 7).

Фото 7.

В целях пожарной безопасности, заливку топлива  производите аккуратно, без подтеков и разливов топлива. В случае их появлений вытрите их ветошью.

# Запуск

- Возьмите 2-3 газетных листа или любой другой бумаги, скомкайте и положите в камеру сгорания печи. Поверх газетных листов  положите сверху горсть щепок, промасленную тряпку, кусок картона или любое другое небольшое количество легковоспламеняемого мусора.

- Подожгите бумагу и закройте верхнюю дверцу печи. Нижнюю дверцу прикройте, оставив щель 2-3 см. Убедитесь, что пламя разгорается.

- Откройте топливный кран на max  подачу масла и сразу плавно прикройте его до получения в дозаторе min устойчивой струйки масла.

- С помощью регулятора наддува включите воздушный нагнетатель и установите min наддув воздуха в камеру сгорания.

- Дождитесь полного сгорания материалов розжига (5-10 минут), очистите кочергой от продуктов их горения инжектор и закройте нижнюю дверцу печи. Убедитесь, что в дозаторе струя подачи масла min.

- Через 10 – 15 минут после запуска проверьте в дозаторе наличие установленной толщины струю подачи масла и по возможности наличии/отсутствие дыма из трубы. При наличии дыма (не оптимальное сгорание масла) отрегулируйте соотношение подаваемого масла/воздуха.

# Регулировка тепловой мощности

- При min подаче масла (min  устойчивой струе масла в дозаторе) должен быть установлен min наддув воздуха в камеру сгорания.

- При необходимости повышения тепловой мощность печи, приоткройте топливный кран, увеличив толщину струи масла в дозаторе. Одновременно с увеличением подачи масла, с помощью регулятора увеличьте наддув воздуха в камеру сгорания.

- Индикаторами оптимального сгорания служит полное отсутствие дыма из дымохода и ярко белое вихреобразное пламя.

- Во избежании перегрева и деформации печей «Ёлочка - Классик» не допускайте нагрева корпуса печи до ярко красного цвета. При перегреве корпуса печи  уменьшите подачу масла.

- При использовании в качестве топлива дизельного топлива или масла с его большим содержанием, установите в дозаторе min толщину струю подачи. Так как дизельное топливо более жидкое, чем масло, есть возможность сильно переобогатить топливную смесь и перегреть печь.

# Завершение работы

- Закройте топливный кран. При помощи дозатора убедитесь, что масло перестало поступать в камеру сгорания.

- Регулятор воздушного нагнетателя переведите на max мощность.

- Открыв нижнюю дверцу и перевернув кочергой инжектор набок, дождитесь, когда потухнет пламя.

# Эксплуатация и обслуживание

- Один раз в 5 - 6 часов при непрерывной работы печи необходимо открывать  нижнюю дверцу  и проверять наличие шлака на инжекторе. С целью повышения эффективности работы печи, разбейте кочергой образовавшийся шлак.

- Каждый раз в 2 суток при непрерывной работе печи необходимо очищать камеру сгорания печи от несгораемого шлака (при его наличии). Для этого  потушите (остановите) печь и дождитесь пока она остынет. Вынув инжектор кочергой, удалите образовавшийся шлак металлическим совком. Во избежании отравления угарным газом емкость с вынутым шлаком не оставляйте в помещении.

- Во время горения топлива (особенно с большим содержанием воды) может происходит постепенное зашлаковывание трубки маслоподачи. При засоре прочистите конец трубки, вставленный в камеру сгорания, куском проволоки. При невозможности осуществить эту процедуру укоротите (отрежьте) трубку маслоподачи на 2-3 см.

- Металлическая пластина (инжектор) установленная в камере сгорания является единственным расходным материалом. В результате эксплуатации печи происходит  постепенное выгорание инжектора и потеря его геометрических размеров. В этом случае замените изношенный инжектор на новый, изготовив его самостоятельно согласно прилагаемому шаблону или по чертежу (Рис. 6).

Рис. 6

В качестве материала для изготовления инжектора используется кусок листового черного металла толщиной 2-4 мм.

# Техническая поддержка

Тел. +7 903 749 53 48

www.superpechka.su

Звонить с 15.00 до 24.00 без выходных

# Footnotes

Не входит в базовый комплект поставки.